Зміст

- Загальні дані. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов

- Оцінка існуючої ситуації

- Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується.

- Характеристика видів використання території

- Пропозиції, щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

- Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення)

- Основні принципи планувально-просторової організації території

- Житловий фонд та розселення.

- Система обслуговування населення, розміщення основних об`єктів обслуговування.

- Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

- Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

- Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

- Комплексний благоустрій та озеленення територій.

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

- Заходи щодо реалізаціі детального плану на етап від 3 років до 7 років.

- Перелік вихідних даних.

Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники відповідно до етапів реалізаціі генерального плану.

- Загальні дані. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Детальний план території (ДПТ) земельної ділянки площею - 8,0 га, що розташована за межами населеного пункту на територіїї Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розроблений на замовлення Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області на підставі наступних документів та вихідних даних:

- Розпорядження голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області № 441 від 13.11.2018 р.;

- Завдання на розроблення ДПТ від 28.12.2018 р.;

- Проекту районного планування Андрушівського району Житомирської області;

- Інженерно-геодезичних вишукувань М 1:1000 виконаних ТОВ «БАЗИС» в 2018 році;

- Даних земельного кадастру.

Проектна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- ДБН В.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Метою проекту ДПТ є вирішення першочергових питань з врахуванням комплексного розвитку даного середовища, а саме:

- впорядкування території з максимальним врахуванням приватних та громадських інтересів;

- визначення планувальної організації і функціонального призначення, параметрів забудови і ландшафтної організації ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

- формування комфортного середовища з оптимальними умовами праці;

- резервування територій для прокладання вулично-дорожньої мережі загального користування;

- вдосконалення вулично-дорожньої мережі;

- визначення подальшого містобудівного розвитку.

Головним завданням ДПТ є деталізація планувальної структури і типу забудови на території проектування згідно рішень проекту районного планування Андрушівського району з уточненням планувальних рішень на окремих ділянках, в тому числі, з врахуванням інвестиційної ініціативи щодо будівництва об’єктів промисловості.

Затверджений детальний план є основою для розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Андрушівський район — адміністративно-територіальна одиниця у Житомирській області. Його територія охоплює 1 тисячу км², районний центр розташований у місті Андрушівка. Район розташований у заплаві річки Гуйви. населення становить 34 405 (на 1.08.2013). Утворено 1923 року.

Адміністративний устрій.

Адміністративно-територіально район поділяться на 1 міську раду, 1 селищна рада і 27 сільських рад, які об'єднують 41 населений пункт та підпорядковані Андрушівській районній раді. Адміністративний центр — місто Андрушівка.

Андрушівський район розташований в південно-східній частині області в зоні лісостепу. Межує з 5 прилеглими територіями сусідніх районів Житомирської області.

Територія району займає 95,6 тис. га. Площа лісів — 8,5 тис. га. Площа водного дзеркала річок, озер, ставків — 1,9 тис. га. Всього населених пунктів — 41. Територіальних громад — 29.

Населення.

Населення району становить 35,4 тис. чол., з них міського 12,1 тис. чол., сільського 23,3 тис. чол. В сільській місцевості проживає 10,7 тис. чоловіків, 13,1 тис. жінок, в місті — 5,5 тис. чоловіків та 6,7 тис. жінок.

Коротка історична довідка.

Територія сучасного Андрушівського району заселена вже у І тисячолітті до н.е. В районі знайдено знаряддя праці доби бронзи, виявлено залишки ранньослов’янських поселень. На північному сході від районного центру у східному напрямку до Зарубинець і Києва тягнуться „зміїні вали”. Перша літописна згадка про Андрушівку відноситься до 1683 р. До складу Житомирської області район увійшов 22 вересня 1937 р. У той час район мав 30 сільських рад, 3 селищні ради, 44 населені пункти. За переписом 1939 р населення району складало 60,7 тис. чол. В 1941 р. в районі налічувалося 223 трактори, 63 комбайни, 224 вантажні автомобілі. Посівні площі складали 49,8 тис. га. Працювали Андрушівський та Червоненський цукрові та спиртові заводи, торфорозробка, молокопереробний завод. Для обслуговування населення працювали цегельні та гончарня. В 1975 р. Андрушівку віднесено до категорії міст.

- Оцінка існуючої ситуації.

Аналіз стану навколишнього середовища.

Ділянка розроблення ДПТ площею 18,36 га знаходиться частково в межах Андрушівського району за межами населених пунктів, на території колишнього злітно-посадкового майданчику для сільськогосподарської авіації.

Рельєф ділянки рівномірний, без значних перепадів по висоті.

Грунти на ділянці проектування не відносяться до особливо цінних земель.  Переважна рослинність – трава та кущі, що не відносяться до рідкісних і не внесені до Червоної книги.

Рідкісні представники тваринного світу на території розроблення ДПТ відсутні.

Згідно діючого проекту районного планування Андрушівського району, ділянка належить до зони осушення та не належить до лісових фондів.

Використання території.

На час проектування ділянки в межах розроблення ДПТ мають наступні функціональні призначення:

  - для товарного сільськогосподарського виробництва;

  - для ведення особистого селянського господарства;

  - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

  - для промисловості.

Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу).

В межах розроблення ДПТ забудова відсутня.

Найближча забудова знаходиться в межах м. Андрушівки на схід від ділянки розроблення ДПТ.

Характеристика об'єктів культурної спадщини.

На території опрацювання не виявлено об'єктів культурної спадщини.

Характеристика інженерного обладнання.

Ділянку проектування перетинає напірна каналізація, що обслуговує ТОВ «Андрушівський маслосирзавод».

Центральне теплопостачання, газопостачання, водопостачання та каналізація відсутні.

Характеристика транспорту.

Громадський транспорт в межах ДПТ відсутній.

Характеристика озеленення і благоустрою.

Впорядкований благоустрій території відсутній.

Ділянка проектування розташована серед поля, по середині розташована зруйнована колишня злітно-посадкова смуга.

Планувальні обмеження.

Планувальними обмеженнями для здійснення нової забудови на території ДПТ слугують:

  - санітарно-захисна зона напірної каналізації – 5 м;

  - санітарно-захисна зона очисних споруд ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» – 500 м.

- Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується.

Проектне рішення детального плану  території базоване на врахуванні:

- існуючої планувальної структури;

- рішень, висновків та вимог затвердженої містобудівної документації;

- існуючої мережі вулиць, проїздів та доріг;

- існуючих планувальних обмежень;

- побажань та вимог замовника;

- інтересів власників земельних ділянок;

- інтересів мешканців прилеглих територій.

На основі аналізу існуючої містобудівної ситуації та перспективи функціонально-планувального розвитку, який передбачений проектом районного планування Андрушівського району, детальним планом передбачається розміщення території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На вказаній території передбачається розташування складських будівель (4 шт.), навіс для тимчасового розміщення техніки, майданчики для розміщення адміністративно-побутових модульних будівель контейнерного типу, майданчики для стоянки великогабаритного транспорту та пожежна водойма

Суміжні з підприємством території відносяться до зони сільськогосподарського призначення та використовуються як сільськогосподарські угіддя та земля для ведення особистого селянського господарства.

Конкретні параметри кожного проектованого об'єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ. У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

- Характеристика видів використання території

В межах ДПТ передбачено наступні види використання території:

  - для товарного сільськогосподарського виробництва;

  - для ведення особистого селянського господарства;

  - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

- Пропозиції, щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Передбачається встановлення санітарно-захисної зони для підприємства розміром 50 м та збереження існуючої санітарно-захисної зони очисних споруд ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» розміром 500 м.

Територію, визначену детальним планом для містобудівного освоєння, слід  використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень районною державною адміністрацією  щодо  використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування.

Для територій існуючої забудови, на яких не забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий  обмежений вид містобудівного освоєння – “статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою.

Розміщення нежитлової забудови  в межах санітарно захисних та охоронних зон мереж та об’єктів можливе тільки при погодженні з відповідними службами експлуатантами.

- Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження).

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови спеціального погодження.

Рішення щодо забудови, землекористування, благоустрою території в межах проектування приймаються на основі переліку переважних та допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних умов та обмежень, що діють в межах територіальних зон, визначених схемою зонування території і поширюються у рівній мірі на всі розміщені в одній зоні земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна незалежно від форм власності.

До дозволених та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання, що за умови дотримання будівельних норм та стандартів, інших обов'язкових вимог не забороняються (переважні види використання);

- види забудови та використання, що є дозволеними та необхідними для забезпечення переважного виду використання земельної ділянки (супутні види використання). Якщо земельна ділянка не використовується за переважним видом забудови (використання), використання цієї земельної ділянки за супутнім видом використання не вважається недозволеним, якщо інше спеціально не визначене схемою зонування території (зонінгом) або рішенням селищної ради.

- об'єкти інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування території.

Види використання нерухомого майна, що відсутні у переліку переважних, супутніх або допустимих видів є недозволеними для відповідної територіальної зони.

На основі аналізу існуючої забудови в межах розроблення детального плану території встановлюються такі типи використання:

Переважні види використання територій:

- підприємства V класу шкідливості (потребують санітарно-захисних зон 50 м);

- підприємства комунального господарства;

- склади, бази;

- підприємства по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції;

- сільськогосподарські підприємства;

- тепличні господарства;

- підприємства по виробничо-технічному обслуговуванню сільськогосподарських підприємств;

- обʼєкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми).

Супутні види використання:

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

- адміністративні обʼєкти, що повʼязані з функціонуванням підприємств;

- транспортні комунікації, що повʼязані з функціонуванням підприємств;

- споруди інженерної інфрастуктури, що повʼязані з функціонуванням підприємств;

- зелені насадження спеціального призначення;

- пожежні депо.

Допустимі види використання:

- селянські (фермерські) та орендні підприємства всіх напрямків господарської діяльності;

- підсобні сільськогосподарські підприємства промислових підприємств

- ринки та базари;

- автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП).

Містобудівні умови та обмеження:

| Вид обмеження, умова | Показник |
| --- | --- |
| Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | до 12 м |
| Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 45 % |
| Максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Житлова забудова відсутня |
| Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | червоні лінії не передбачені |
| Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) | Санітарно-захисна зона очисних споруд – 500 м Санітарно-захисна зона підприємств V класу шкідливості – 50 м. |
| Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | охоронні зони: повітряних ліній електропередачі до 10 кВ – 10 м напірної каналізації – 5 м |

- Основні принципи планувально-просторової організації території

Проектне рішення детального плану території базоване на:

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- врахуванні існуючої мережі доріг і проїздів та існуючої забудови;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- побажаннях та вимогах замовника, визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи на проектом;

Даний детальний план розроблено з метою визначення меж ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Визначення меж окремих функціональних зон виконана відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018.

Детальним планом передбачаються наступні рішення:

  - Визначення меж ділянки для будівництва об’єктів промисловості.

  - Гранична поверховість нової забудови не нормується.

  - Приведення автомобільних та пішохідних шляхів у відповідність до діючих правил, норм та стандартів;

  - Забезпечення ділянки проектування автостоянками;

  - Впорядкування місцевих проїздів;

- Житловий фонд та розселення

Межа розроблення детального плану знаходиться поза межою населеного пункту, тому житлова забудова не передбачається.

- Система обслуговування населення, розміщення основних об`єктів обслуговування

Житлова забудова на території ДПТ не передбачена, населення відсутнє, система та об’єкти обслуговування не пердбачаються.

- Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Під’їзд до підприємства передбачається з вул. Лисенка що відноситься до міста Андрушівка. Для комфортного пересування пішоходів передбачається влаштування пішохідних тротуарів вздовж проїздів. На територіях підприємства влаштовані комфортні проїзди для легкових, грузових та пожежних машин, влаштовани пожежний виїзд з підприємства.

Громадський транспорт відсутній, тому необхідності в організації зупинок громадського транспорту немає.

При проектуванні нової забудови передбачено комплексний благоустрій території, зокрема:

- будівництво вулиць та проїздів з нормативними поперечними профілями;

- влаштування велосипедних доріжок вздовж вулиць;

- влаштування автостоянки для автомобілів персоналу та відвідувачів;

- облаштування місць на території підприємств для зберігання та обслуговування технологічного транспорту та механізмів;

- влаштування контрольно-пропускних пунктів з ваговою для контролю в’їзду-виїзду з території підприємств;

- організація і облаштування території проектованого підприємства.

Детальний план території є попередньою стадією проектування  комплексної організації території. Уточнення місць розташування та габаритів територій,  майданчиків благоустрою та озеленення території ділянок має виконуватись за індивідуальними проектами на детальніших стадіях —  "Містобудівний розрахунок", "Проект", "Робочий проект" і т.д.

- Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд

Детальним планом території передбачене наступне інженерне забезпечення підприємств:

  - Водопровід – складські будівлі побутовим водопроводом не забезпечуються, для персоналу підприємства потреба в воді забезпечується за рахунок привозної води, що зберігається в накопичувальній ємності;

  - Каналізація – влаштування локальних очисних споруд типу «Біотал»;

  - Газопостачання – відсутнє;

  - Електрозабезпечення – від проектної лінії електромережі.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнити розрахунок необхідних потужностей та погодити з експлуатуючими службами точки підключень.

Проектом ДПТ передбачається влаштування пожежної водойми для забезпечення пожежогасіння.

- Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

# В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

# вертикальне планування території;

# поверхневе водовідведення.

Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:

- підготовку території для будівництва на ній споруд з максимальним збереженням існуючого рельєфу;

- забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);

# влаштування на території ДПТ системи дренажних каналів для відведення сезонних поверхневих вод;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проектованих проїздів.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою системою (дренажні канали) водовідведення з частковим (50%) дренуванням в газони, в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

Підземний простір не використовується.

- Комплексний благоустрій та озеленення територій

Передбачено комплексний благоустрій території, зокрема:

- встановлення дорожніх знаків у місцях пішохідних переходів, розмітка вулиць тощо;

- організація і облаштування зупинок громадського транспорту;

- влаштування освітлення вулиць, проїздів та пішохідних доріжок;

- влаштування майданчиків для відпочинку.

Об’єкти зовнішнього освітлення рекомендується виконувати шляхом влаштування елементів освітлення, що акумулюють сонячну енергію в денний період доби.

Мощення алей та доріжок рекомендується виконувати з гравійного або набивного покриття.

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

При проектуванні, керуючись принципами: збереження і раціонального використання цінних природних ресурсів; дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище території з урахуванням потенціальних його можливостей; дотримання санітарних нормативів, установлення санітарно-захисних зон для джерел забруднення, водопостачання, населених місць та інших територій від забруднення та шкідливих впливів.

Проектом передбачено розміщення на території ДПТ об'єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище, а саме підприємство ля розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Згідно з діючими Державними санітарними нормами було встановлено такі санітарно-захисні зони підприємств:

- Складський комплекс, смуга першого поясу СЗЗ – 50м.

- Очисні споруди ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (за межами території розроблення ДПТ), смуга першого поясу СЗЗ – 500м.

Санітарно-захисні зони визначені від меж запроектованих підприємств та враховують всі можливі джерела забруднення, що виникають під час функціонування підприємств.

У санітарно-захисних зонах підприємств не можна допускати розміщення:

- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів;

- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств;

- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі населеного пункту.

Територія повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена.

Важливе значення для стану навколишнього середовища має високий відсоток його озеленення.

При будівництві необхідно максимально герметизувати обладнання і комунікації, які можуть мати шкідливі речовини, в будівлях застосовувати трапи з гідрозатворами тощо.

Основним заходом із захисту ґрунту є боротьба з ерозією і змивом рослинного шару. Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чином, аби максимально вписатися в оточуючий рельєф і при цьому використати вільну від забудови територію для озеленення та благоустрою. Ділянка спланована таким чином, що ухили не перевищують допустимих норм.

Після зведення будівництва і завершення робіт з прокладки комунікацій виконати повне відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій. Для відновлення рослинного шару частково використати рослинний ґрунт, знятий при розриті котлованів під будівлями, під коритами проїздів та майданчиків. Зайвий ґрунт, не використаний для благоустрою ділянки, вивезти на поля рекультивації.

Утилізація відходів, що не переробляються підприємством буде здійснюватися по відповідних договорах з організаціями, що мають відповідні дозволи.

- Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років

Розрахунковий термін реалізації ДПТ передбачається в 1 етап та становить від 3 до 5 років.

У випадку змін у черговості будівництва, пов‘язаних із відсутністю фінансування, інвестицій, ново виявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо, частина рішень по реалізації ДПТ можуть бути реалізовані після завершення 1-шої черги в межах розрахункового терміну ДПТ.

- Перелік вихідних даних

- Розпорядження голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області №441 від 13.11.2018 р.

- Завдання на розроблення детального плану території земельної ділянки площею - 8,0 га, що розташована за межами населеного пункту на територіїї Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості від 28.12.2018 р.

- Інженерно-геодезичні вишукування М 1:1000 виконані ТОВ «БАЗИС» в 2018 році, у системі координат УСК-2000.

- Дані Земельного кадастру (map.land.gov.ua)

- Проект районного планування Андрушівського району Житомирської області.

- Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники відповідно до етапів реалізації генерального плану

| Найменування | Один. вим. | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 5 років |
| Територія |  |  |  |
| Територія в межах проекту, в тому числі: | га | 18,36 |
| для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | га | 8,0 | 8,0 |
| для ведення особистого селянського господарства | га | 5,16 | 5,16 |
| для товарного сільськогосподарського виробництва |  | 4,89 | 4,89 |
| вулиці, проїзди | га | 0,31 | 0,31 |
| Вулично-дорожня мережа |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі | км | 1,21 | 1,88 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі | км/км2 | 6,59 | 10,23 |
| Відкриті стоянки для зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 0 | 10 |
| Відкриті стоянки для зберігання вантажних автомобілів | маш.-місць | 0 | 18 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 8,49 | 17,76 |

Таблиця 1